МАШИНА ПРОТИРОЧНАЯ А9 – КИГ

Машина предназначена для однократного и двукратного протирания томатов, овощей, фруктов ( кроме косточковых) и ягод, а также овощных полуфабрикатов с отделением отходов.

Применяется в составе комплексов по переработке плодоовощного сырья на пищевых предприятиях.

Состоит из агрегата для протирания, станины, двигателя, муфты, электрооборудования, кожуха.

Агрегат для протирания – сварной корпус, внутри него устанавливаются подшипники со свободно вращающимся валом, на одном конце которого неподвижно фиксируется бичевой вал и распределитель. К торцу корпуса, со стороны вала, крепится броня с ситчатым барабаном. Броня в виде перфорированного цилиндра со стенками толщиной 6 мм воспринимает нагрузку, действующую на барабан.

Для подачи в рабочую зону пара, предотвращающего окисление перерабатываемого продукта, в корпусе агрегата для протирания предусмотрено отверстие, заглушенное пробкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Однократное протирание сырья | Двукратное протирание сырья |
| --- | --- | --- |
|  | А9-КИГ-3,5 | А9-КИГ-7 | А9-КИГ-3,5Д | А9-КИГ-7Д |
| Производительность техническая, т/ч: томаты овощи семечковые плоды (яблоки) | 3,55 2,5 2,5 | 7,1 5 5 | 3,55 2,5 2,5 | 7,1 5 5 |
| Установленная мощность, кВт | 3 | 5,5 | 6 | 11 |
| Количество отходов, % томаты овощи семечковые плоды (яблоки) | 6 4 80 | 6 4 80 | 6 4 8 | 6 4 8 |
| Номинальный диаметр отверстий в ситах, мм | 0,4; 0,8; 1,2; 3 | 0,4; 0,8; 1,2; 3 |
| Номинальный угол опережения бичей, град. | 1,5; 3; 6 | 1,5; 3; 6 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт.ч | 3,9 | 7,4 | 5,5 | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 1275х570х770 | 1385х570х770 | 1380х570х1310 | 1470х570х1310 |
| Масса, кг | 190 | 220 | 385 | 445 |

Машина протирочная работает следующим образом. Дробленое сырье, подогретое до соответствующей температуры, подается через патрубок на распределитель, откуда идет на бичевой вал. Протертый продукт выходит через патрубок в емкость для его сбора. Отходы удаляются через патрубок кожуха на конвейер отходов.