ЗАКАТОЧНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА         Б4-КЗК-14.

Машина предназначена для герметичного укупоривания заполненных продуктом круглых металлических консервных банок.

Область применения – устанавливается в линиях изготовления консервов и пресервов.

Отличительные особенности.

Приемный транспортер со шнеком для деления произвольного потока банок по шагу.

Магазин для автоматической подачи крышек.

Маркирование крышек.

Счет банок.

Блокировки:     нет банки – нет крышки,

мало крышек – стоп машина.

Центральная система смазки.

Детали, контактирующие с банкой и крышкой, выполнены  из нержавеющих материалов.

Полная защита от движущих частей.

Электрооборудование во влагозащищенном исполнении.

Электрическая защита 1Р54.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Производительность, б/мин.  …………………………………………………..  40,50,63,80,

Размер банок, мм:          диаметр  ………………………………………………       100-160,

высота  ……………………………………………….        120-270,

Толщина материала, мм.:       жести  …………………………………………..     0,22-0,34,

алюминия  …………………………………….     0,25-0,35,

Номинальная мощность, кВт  ………………………………………………….          3,0,

Габаритные размеры, мм. ……………………………………………….   2200х1370х1900,

Масса, кг.  …………………………………………………………………………….     2150.