МАШИНА ЗАКАТОЧНАЯ ВАКУУМНАЯ  Б4-КЗК-84.

Машина закаточная вакуумная предназначена для укупорки под вакуумом, маркировки и счета наполненных продуктом цилиндрических жестянных консервных банок.

Машина применяется в технологических цехах консервных предприятий.

Машина состоит из станины, механизмов приема, подачи и закатывания, вакуум-системы, выбрасного механизма, привода, системы смазки и электрооборудования.

Машина является вертикальным роторным автоматом непрерывного действия. Закатывания осуществляется двойным закаточным швом, обеспечивающего герметичность банок. Маркировка банок производится путем теснения знаков на крышках банок.

Принцип действия.

Механизм приема принимает, поступающий к машине беспорядочный поток наполненных банок, организует его и передает на механизм подачи. По сигналу от принятой банки из магазина выдается крышка, которая после прохождения маркировочного роликового штампа совмещается с банкой и надевается на нее. Совмещенные банки с крышками подаются на клинчер, где происходит предварительное негерметичное закатывание банки. После этого банка подается в вакуумную камеру наи закаточную карусель для вакуумирования и герметичного закатывания. Закатанная банка выводится из вакуумной камеры через клапан на выбрасной транспортер агрегата.

Конструкция машины обеспечивает ее надежную работу с высоким ресурсом машинного времени.

Совмещение в одном агрегате клинчара и закаточной машины сокращает производственный цикл и количество обслуживающего персонала, делает машину более транспортабельной.

Машина обслуживается одним человеком.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.                                  Б4-КЗК 84                 Б4-КЗК-84-02

Производительность, б/мин           номинальная   …………          100                                 50

ступени дискретности

Размеры обрабатываемых банок, мм:   диаметр  …………                             50-150

высота  …………                               30-125

Номинальная мощность, кВт. не более:  машины  ………            4,0                                 3,0

вакуум-установки  ……                 5,5                                 5,5

Габаритные размеры, мм, не более  ……………………….                       3150х1600х1800

Масса, кг, не более:                                      машины  ………          4100                              4000

вакуум-установки  ………            170                               170