ЗАКАТОЧНАЯ                                         ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА         Б4-КЗК-90.

Машина предназначена для герметичного укупоривания в полуавтоматическом режиме ( с ручной немеханизированной подачей )  заполненных продуктом круглых металлических консервных банок.

Область применения – устанавливается в линиях изготовления консервов и пресервов.

Банки с цехового транспортера или накопителя банок поступают на стол, с которого оператор вручную устанавливает банку на поджимной стол, после нажатия на кнопки включения цикла начинается автоматический цикл, во время которого выполняются следующие операции:

-подача банки к закаточному патрону,

-сборка банки с крышкой (для машин с магазином крышек) ,

-одевания банки с крышкой на патрон,

-закатывание,

-опускание закатанной  банки,

-отделение единичной крышки от стопы крышек,

-подача крышки на позицию закатывания для следующей банки,

-закатанная банка вручную убирается с позиции закатывания.

Машина представляет собой однопозиционный, с вращающимся механизмом закатывания, вертикальный закаточный полуавтомат циклического действия с автоматизированным циклом подачи крышек для металлических банок.

Детали, контактирующие с банкой и крышкой, выполнены  из нержавеющих материалов.

Полная защита от движущих частей.

Электрооборудование во влагозащищенном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Производительность ( теоретическая ), б/мин………………………………..                12,

Обрабатываемая тара:  банки:    диаметр, мм …………………………………     155-320

высота, мм ………………………………….        18-320

Толщина материала, мм.:       жести  …………………………………………..     0,26-0,38,

алюминия  …………………………………….     0,25-0,35,

Номинальная мощность, кВт  ………………………………………………….               2,2,

Габаритные размеры, мм. ……………………………………………….    900х1240х1750,

Масса, кг.  …………………………………………………………………………….     800.